| Mécanismes |  |  | Antriebe | Mechanismus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Distribution Verteilung Distribuation | Relevage* Armheben* Jib hoisting* | Rotation Schwenken Slewing |  | Heben | Hoisting |
| 0-100 m/min | 0-17 m/min | 0-1.5 tr/min |  |
|  |  |  | 45 kW | Puissance requise Anschlusswert Power requirement | 94 kVA 135 A | 400 V – 50 Hz |
| (2) 7.5 kW | 22 kW | 7.5 kW |  |  | 115 kVA 165 A* |  |

| Transport |  | Transport | Transport |
| --- | --- | --- | --- |
| Hauteur sous cabine / Kabinenhöhe / Height under cabin 31 m Châssis de base / Unterwagen / Basic chassis 5x5 |
|  | Pos. | Qte. | L(m) | B(m) | H(m) | t |
|  | 6 | 2 | 6.00 | 1.60 | 1.60 | 2 x 2.58 |
|  | 7 | 1 | 5.60 | 2.16 | 0.50 | 0.40 |
|  | 8 | 1 | 2.40 | 2.16 | 0.50 | 0.75 |
|  | 10 | 4 | 2.40 | 0.80 | 0.70 | 4 x 4.66 |
|  |  |  |  |  |  | 24.95 |
|  | 6 | 2 | 6.00 | 1.60 | 1.60 | 2 x 2.58 |
|  | 7 | 1 | 5.60 | 2.16 | 0.50 | 0.40 |
|  | 10 | 4 | 2.40 | 0.80 | 0.70 | 4 x 4.66 |
|  |  |  |  |  |  | 24.20 |
|  | 1 | 1 | 7.45 | 2.03 | 2.44 | 4.60 |
|  | 6 | 1 | 6.00 | 1.60 | 1.60 | 2.58 |
|  | 9 | 2 | 2.40 | 2.40 | 0.60 | 6.50 |
|  | 10 | 2 | 2.40 | 0.80 | 0.70 | 2 x 4.66 |
|  |  |  |  |  |  | 22.92 |
|  | 4 | 1 | 11.98 | 2.45 | 2.37 | 12.20 |
|  | 5 | 1 | 8.78 | 2.22 | 1.74 | 4.50 |
|  | 9 | 2 | 2.40 | 2.40 | 0.60 | 6.50 |
|  |  |  |  |  |  | 23.20 |
|  | 2 | 1 | 11.50 | 1.10 | 2.39 | 2.20 |
|  | 3 | 1 | 11.36 | 1.40 | 2.48 | 4.10 |
|  | 9 | 2 | 2.40 | 2.40 | 0.60 | 2 x 6.50 |
|  |  |  |  |  |  | 19.30 |
| Poids total |  |  | Totalgewicht | Total weight | 114.50 t |

ϲε FEM 1.001-A3

|  |  | Ref. data 406 |
| --- | --- | --- |
| Sous réserves de modifications | Konstruktionsänderungen vorbehalten | Subject to alterations |
| 538 Patent pending |  |

# Text boxes

Grue à tour à flèche articulée et relevable*

Turmdrehkran mit  Knick- und Wippausleger*

Tower Crane with articulated and liftable jib*

## Cobra 538

Patent pending

m/min

120

1000

80

60

20

40

t

10

8

6

4

Rte du Pré-Seigneur

1564 Domdidier-CH

Tel: +41 (0) 26 675 41 34

Fax: +41 (0) 26 675 41 35

Mail: cobra-crane@bluewin.ch

2

Levage

12

1

Yerly Jean-Marc SA

Rte du Pré-Seigneur

1564 Domdidier-CH

Tel: +41 (0) 26 675 41 34

Fax: +41 (0) 26 675 41 35

Mail: cobra-crane@bluewin.ch

www.cobra-crane.com

* En option / Option / Option

* En option / Option / Option

8

6

10

5

9

3

2

4

5

9

4

3

9

6

1

10

7

2

10

7

6

12 t

4.5 t

50 m

2 m

20 m

5 m

4 m

12,8 m

1,6 m

31 m

41,6 m